## Slide 1
Iron Robot
PresAndo Team: Preslava Dobreva
Andon Takev

## Slide 2
  Цел на проекта
  Описание на проекта
  Електрическа схема
  Блок схема
  Как работи програмата
  Съставни части
Съдържание
01
02
03
04
05
06

## Slide 3
Цел на Проекта
  Според проучване, публикувано в британска медия, жителите на Великобритания са сред хората, които най-малко обичат да гладят дрехи.
  Iron Robot е проект, създаден да улесни този процес, като автоматизира следенето на температурата и дава сигнали, когато ютията е готова за работа.

## Slide 4
Описание на проекта
Проектът Iron Robot представлява симулация на вградена система, която наподобява интелигентна ютия.
Системата позволява на потребителя да избере максимална температура чрез потенциометър.
Текущата температура се измерва с температурен сензор (TMP36) и се визуализира в реално време на LCD дисплей. При достигане на зададената температура се активира светлинна индикация и започва обратно броене. След изтичане на таймера системата подава звуков сигнал чрез пиезо зумер.
Проектът е реализиран като работеща симулация в Tinkercad, придружен от GitHub хранилище с кода и документацията.

## Slide 5
Електрическа схема
Демонстрация

## Slide 6
Блок схема

## Slide 7
При достигане на температурата LED светва.
Стартира обратно броене от 10 секунди
Потенциометър задава максимална температура
Време за настройка: 5 секунди. След това избраната стойност се фиксира.
Настройка
Следене
След 10 секунди се активира звуков сигнал.
LED изгасва.
След 3 секунди звука спира.
Изписва „End“
Сигнализация
Как работи програмата
Сензорът измерва температура в реално време.
Показва я на дисплея.
Когато достигне максималната температура превключва на Ready.
Готовност

## Slide 8
Списък с използвани части
LCD 16 x 2
Arduino Uno R3
Red LED
220 Ω Resistor
Temperature Sensor [TMP36]
Piezo
300 Ω Resistor
1 kΩ Resistor
250 kΩ Potentiometer